| „Rekonstrukce elektroinstalace 3 .NP a rozvodny ZŠ Šlapanice” zadávaná prostřednictvím požadavků na výkon nebo funkci |
| --- |
| Specifikace dodávky a řešení | Požadovaná hodnota / řešení | Pokyn | Nabízená hodnota / řešení* |
| Typ žárovek (trubic) | LED/úsporné | Uveďte ano/ne |  |
| Index podání barev Ra | >80 | Uveďte ano/ne a hodnotu |  |
| Spotřeba žárovky (trubic) | 15-60 W | Uveďte ano/ne a hodnotu |  |
| Napájecí napětí | 230 V | Uveďte ano/ne |  |
| Stupeň ochrany | Min. IP 20 | Uveďte ano/ne a hodnotu |  |
| Životnost žárovky (trubice) | Min. 60000 hodin | Uveďte ano/ne a hodnotu |  |
| Minimální počet spínacích cyklů | 25000 | Uveďte ano/ne a hodnotu |  |
| Délka záruky | 24-120 měsíců | Uveďte ano/ne a hodnotu |  |
| Rekonstrukce elektroinstalace bude prováděna v 3. NP ZŠ Šlapanice, rekonstrukce rozvodny v místnosti č. 235 ve 2.NP. Parametry klasické učebny: výška 3 m, délka 6,8 m (od tabule k zadní stěně), šířka 8,5 m (od oken ke dveřím) Uchazeč navrhne vlastní typy svítidel, jejich umístění v souladu s platnými normami pro školní zařízení, ČSN EN 12464-1 a vyhláškou 410 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých z roku 2005 v platném znění, rovněž v souladu s požadavky na osvětlení tabule a ostatních prostor učebny. Dále navrhne profily vodičů z materiálu CU v souladu s platnými normami. Svítidla musí být typová včetně typových žárovek. V místnostech budou vyměněny silové rozvody z kabelů Al na Cu, včetně zásuvek a ostatního příslušenství rozvodů. Případné stávající vedení v lištách bude vyměněno za vodiče z Cu a zasekáno pod omítku. Uchazeč musí počítat s tím, že stávající dělící dřevěné příčky mezi učebnou a chodbou budou zachovány. Součástí dodávky bude zajištění prostor, aby se z realizované etapy nešířil prach a špína do ostatních prostor školy, zednické zapravení, kompletní malba prostor dokončené etapy, kompletní úklid prostor dokončené etapy tak, aby nemusel být prováděn opětovný úklid před zahájením školního roku. Část silnoproudá elektrotechnika Administrativní část: Je zpracován prováděcí projekt ,,Rekonstrukce administrativní části ZŠ Šlapanice“ včetně stavební části a ostatních profesí. Stávající rozvody se demontují a nahradí novou elektroinstalací. Napájení z nového rozvaděče (EI30) včetně nového přívodu z rozvodny ve 2.NP. Uložení rozvodů pod omítkou, v parapetních žlabech. Rekonstrukce elektroinstalace školní části 3.NP: Elektroinstalace se ponechá pouze v nově provedené vestavbě do dvora – přepojení do nového rozvaděče. Stávající elektroinstalace se demontuje a nahradí novou. Napájení se provede z nových rozvaděčů (EI30 včetně nových přívodů z rozvodny ve 2.NP) instalovaných na místě rozvaděčů původních. Rozvody se provedou kabely CYKY uloženými v drážkách pod omítkou. Svítidla budou se zdroji LED ve třídách a družinách s životností cca 60000 h. Spínání osvětlení na chodbách a schodištích bude soustředěno na jedno místo – v blízkosti rozvodny ve 2.NP. Součástí této zakázky (zpracování samostatně) jsou i čtyři místnosti ve 3.NP pavilonu „C“. Jejich rekonstrukce bude provedena obdobně jako u tříd v pavilonu „A“, pouze v m.č. C 122 se ponechají rozvody pro PC v kabelových kanálech. Stávající rozvaděč na chodbě se nahradí novým (EI30). Zadavatel doporučuje prohlídku na místě samém. Na body 2.-4. zpracuje dodavatel projektovou dokumentaci ve stupni pro provedení stavby s orientačním rozpočtem pro potřebu investora. Součástí akce je výpočet osvětlení pro všechny řešené prostory. Část slaboproudá elektrotechnika Administrativní část: Je zpracován prováděcí projekt ,,Rekonstrukce administrativní části ZŠ Šlapanice“ na SLP instalace v celé administrativní části. Tento projekt zahrnuje datový rozvaděč, zařízení EZS, a další relativně rozsáhlé SLP instalace. Rekonstrukce SLP instalace ve školní části 3.NP: Bude provedena nová instalace pro školní rozhlas, pro školní zvonkovou signalizaci, a nová instalace pro jednotný čas. Ústředny pro tato zařízení budou využívána stávající. Rozsah těchto instalací bude přibližně kopírovat stávající rozvody (reproduktory ve všech učebnách i kabinetech, hodiny jednotného času a zvony budou v chodbách v místech stávajících. Součástí této zakázky (zpracování samostatně) jsou i čtyři místnosti ve 3.NP pavilonu „C“. Jejich rekonstrukce bude provedena obdobně jako u tříd v pavilonu „A“, pouze v m.č. C122 se ponechají rozvody pro PC v kabelových kanálech. Ze stávající serverovny je chodbami vedena přiznaná páteřní kabelová trasa se SLP instalacemi datové sítě (LAN). Na tuto trasu navazují lištové rozvody. Tato páteřní trasa bude upravena, a bude opatřena SDK pláštěm tak, aby požárně nezatěžovala nežádoucím způsobem školní chodby, a aby zároveň byla povýšena esteticky. Kabelové rozvody na chodbách budou sjednoceny do jedné lišty. Zadavatel doporučuje prohlídku na místě samém. Na body 2.-4. zpracuje dodavatel projektovou dokumentaci ve stupni pro provedení stavby s orientačním rozpočtem pro potřebu investora, zejména bod 4 je nutno konzultovat při realizaci i s IT zástupcem investora. Rozvodna Součástí této zakázky (zpracování samostatně) je rekonstrukce stávající rozvodny m.č. 235 ve 2. NP, kterou je náhrada stávajícího hlavního rozvaděče (skříňový, čtyři pole). Předpokládá se náhrada novými čtyřmi poli. Jedno z polí se navrhne pro fakturační měření, které se po získání souhlasu distributora elektřiny do něj přesune ze skříně samostatně stojící v rozvodně. V tomto rozvaděči bude nutno vyřešit i spínání osvětlení na chodbách pavilonu „A“ dle požadavků uživatele (časové ovládání s možností manuálního s prioritou). Alternativně navrhnout možnost spínání pomocí PC a mobilní aplikace. Součástí plnění veřejné zakázky na zadávané na funkci nebo výkon jsou následující: Realizační projektová dokumentace, dokumentace skutečného provedení, dokumentace pro provozování – výchozí revize, doklady o splnění osvětlení učeben podle požadavků platných norem a nařízení platící pro školní zařízení. Podrobnosti viz obchodní podmínky. *Uchazeč vyplňuje údaje do sloupce „Nabízená hodnota / řešení*“: Uveďte Ano/ne – uchazeč musí vyplnit ano, v opačném případě je nabídka neúplná. Uveďte Ano/ne a popis nabízeného plnění – uchazeč musí vyplnit ano a popíše nabízené plnění. Uveďte popis nabízeného plnění – uchazeč popíše nabízené plnění, které zadavatel posoudí na soulad se ZD. |